## Slide 1: PENGOLAHAN SINYAL DIGITAL (PSD)
Overview Digital Signal Processing
Analog-Digital Converter

## Slide 2: Pengampu Matakuliah
Anggunmeka Luhur P (AGL)
Ruangan: N203
Email: anggunmeka@telkomuniversity.ac.id
No HP: 081221691337
Ketua Kelas?
Notes: Dosen pengganti 1 bulan

## Slide 3: Aturan Perkuliahan
Keterlambatan kehadiran maksimal 15 menit setelah kehadiran dosen.
Keterlambatan pengumpulan tugas akan mengurangi nilai tugas.
Bobot penilaian:
  Tugas 20%, Kuis 15%
  UTS 30%, UAS 35%

## Slide 4: Materi Perkuliahan
RPS / Silabus
Download ke https://ratnaan.staff.telkomuniversity.ac.id/2017/02/22/pengolahan-sinyal-digital/

## Slide 5: Overview PSD

## Slide 6: Content
Apa itu Digital Signal Processing?
Sejarah Perkembangan PSD
Posisi Matakuliah PSD diantara mata kuliah lainnya
Kelemahan & Keunggulan PSD
Aplikasi PSD

## Slide 7: What is Digital Signal Processing?
Digital: penggunaan sinyal waktu diskrit untuk merepresentasikan data dalam bentuk angka
Sinyal: kuantitas fisik yang membawa pesan atau informasi
Processing: sekumpulan operasi yang dilakukan menurut instruksi yang telah diprogram sebelumnya
representasi matematik dan algoritma untuk melakukan proses analisis, modifikasi, atau ekstraksi informasi menggunakan perangkat digital

## Slide 8: Sejarah Perkembangan PSD
1960-an: Berbagai penelitian tentang simulasi komputer untuk bermacam keperluan
1969: Bernard Gold and Charles Rader dari MIT, menyatukan beberapa bidang penelitian dan membukukannya dalam : Digital Processing of Signals
1975: Oppenheim & Schafer: Digital Signal Processing
1975: Gold and Rabiner: Theory and Applications of Digital Signal Processing
1980-an : Mikroprosessor yang dikhususkan untuk pengolahan sinyal digital berkembang (DSP Processor), serta Artificial Intelligent mulai populer
1990-an : Aplikasi PSD berkembang pesat didukung oleh memori
dan kecepatan komputer yang semakin tinggi, berbagai teknik dan
algoritma baru berkembang : Wavelet, ICA

## Slide 9: Posisi Mata Kuliah PSD

## Slide 10: Kekurangan PSD - Aliasing
Hampir semua sinyal di alam merupakan analog, sehingga harus dilakukan sampling
kehilangan informasi
Sinyal hanya dicuplik dalam interval tertentu, ada saat di mana bagian sinyal tidak tercuplik.
aliasing
Tidak dapat membedakan antara sinyal dengan frekuensi lebih tinggi atau lebih rendah
Teori sampling: untuk menghindari aliasing, sampling rate minimal harus dua kali maksimum komponen frekuensi (bandwidth) dari sinyal

## Slide 11: Kekurangan PSD – Antialias Filter
Teori sampling: jika terdapat cukup informasi, sinyal dapat direkonstruksi, artinya sinyal yang disampling tidak harus terlihat seperti sinyal aslinya.
Untuk itu diperlukan antialias filter (untuk menyaring semua komponen frekuensi tinggi sebelum dicuplik) – tetapi tidak menghilangkan informasinya.
Rekonstuksi yang benar bukan hanya menghubungkan sampel dengan garis lurus.

## Slide 12: Kekurangan PSD – Frequency Resolution
Kita hanya mengambil sample untuk waktu yang terbatas
Tidak dapat mengetahui adanya
perubahan-perubahan kecil pada sinyal yang disampling
Hampir semua sinyal di alam merupakan analog, sehingga harus dilakukan sampling
kehilangan informasi
limited frequency resolution

## Slide 13: Kekurangan PSD – Error Kuantisasi
Keterbatasan (oleh jumlah bit yang tersedia) ketepatan dalam penyimpanan data dan operasi matematikanya
quantisation error
Akibatnya sinyal analog yang mulus, direpresentasikan oleh bentuk gelombang “stepped”
Hampir semua sinyal di alam merupakan analog, sehingga harus dilakukan sampling
kehilangan informasi

## Slide 14: Keunggulan PSD
Sistem digital mudah di program ulang untuk aplikasi lainnya/ disimpan dalam berbagai media
(Proses yang sama pada sistem analog membutuhkan desain ulang hardware, testing, dan verifikasi)
PSD memungkinkan pengendalian akurasi yang lebih baik
(Sistem analog bergantung pada toleransi komponen yang lebih ketat, responnya sangat bergantung pada kondisi temperatur dan parameter eksternal lainnya)
Dapat mengolah sinyal berfrekuensi sangat rendah, seperti sinyal gempa (seismic)
(Proses yang sama pada sistem analog memerlukan induktor dan kapasitor dengan ukuran yang besar)
Untuk hasil yang lebih baik, dapat diterapkan algoritma pengolahan sinyal yang lebih canggih
(Sulit untuk menerapkan operasi matematika yang tepat pada sinyal analog)

## Slide 15: Aplikasi PSD

## Slide 16: Contoh 1. Audio Processing
Stereo
Amplifier
Record Player
Tape Deck
Radio
Sound
Card
A/D
Right Channel
Left Channel
D
S
P
Sound
Card
D/A
“Cool Edit”
Waveform Editor
Pentium Computer
Analog/
Continuous-
Time
Signals
Digital/
Discrete-
Time
Signals
Multichannel (Stereo) Signals
Digital Signal Processing:
Noise Reduction -Digital Filtering, etc.
Signal Compression -MP3, JPEG/MPEG Image, etc.
Spectral Analysis (e.g., FFT)

## Slide 17: Contoh 2. Speech Processing
1) noise reduction – reducing background noise
in the sequence produced by a sensing device (microphone)
2 ) speech recognition – differentiating
between various speech sounds
3) synthesis of artificial speech – text to speech
systems for blind

## Slide 18: Contoh 3. Image Processing : Electronic “Fax” via Portable Document Format
You’ve Got Mail:
Adobe Acrobat PDF
Far more Complex Acoustic Waveforms are often EncounteredFar more Complex Acoustic Waveforms are often EncounteredFar more Complex Acoustic Waveforms are often EncounteredFar more Complex Acoustic Waveforms are often Encountered
700 KB
700 KB
700 KB
Digital Signal:
Scanned
Hard Copy
LZW Lossless
Compression
Almost 10:1
Email via
Internet
e.g. Concatenate in
Adobe Acrobat PDF
DSP
~ 700 KB
for Total
Document

## Slide 19: Contoh 4. Image Processing : Channel Estimation
Contoh :
1) content based image retrieval – browsing, searching and retrieving images from database
2) image enhancement
3) compression - reducing the redundancy in the image data to optimise transmission / storage

## Slide 20: Contoh 5. Radar
Target detection : position and velocity estimation
Tracking

## Slide 21: Contoh 6. Biomedical
Biomedical: analysis of biomedical signals, diagnosis, patient monitoring, preventive health care, artificial organs
Examples:
1) electrocardiogram (ECG) signal – provides doctor with information about the condition of the patient’s heart
2) electroencephalogram (EEG) signal – provides information about the activity of the brain

## Slide 22: Contoh 7. Communication
Examples:
1) telephony – transmission of information in digital form via
telephone lines, modem technology, mobile phones
2) encoding and decoding of the information sent over a physical channel (to optimize transmission or to detect or correct errors in transmission)

## Slide 23: Analog to Digital Converter

## Slide 24: Content
Konsep Sampling
Kuantisasi
Coding
Proses ADC
Perhitungan error kuantisasi

## Slide 25: ADC (Analog to Digital Converter)
Mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital
Proses yang terjadi dalam ADC :
Sampler
Quantizer
Coder
Sinyal
Analog
Discrete Time
Signal
Quantized
Signal
(Discrete Value)
Sinyal
Digital

## Slide 26: Proses Pencuplikan (Sampling)
Dilakukan untuk mengambil beberapa data pada sinyal analog agar dapat direpresentasikan pada waktu diskrit.
Fs = Frekuensi Sampling
T = Perioda Sampling
Sinyal Analog
Waktu Kontinu
Sinyal
Waktu Diskrit

## Slide 27: Contoh Hasil Sampling

## Slide 28: Sampling dan Aliasing
Sinyal Analog
Sinyal Hasil Sampling
Notes: 28

## Slide 29: Teorema Sampling
Untuk rekonstruksi sinyal analog dengan frekuensi maksimum (Fmax), nilai minimum frekuensi sampling (Fs) adalah 2 Fs , dimana Fn = 2 Fmax disebut dengan Nyquist rate.
Fs ≥ 2 Fmax atau Fs ≥ Fn

## Slide 30: Proses Kuantisasi (Quantization)
Quantizer
Terdapat 2 jenis kuantiser yaitu :
1) Kuantiser Uniform (lebar selang kuantisasi seragam)
2) Kuantiser Non-Uniform (lebar selang kuantisasi tidak seragam)
Kuantisasi : mengubah level amplituda menjadi diskret dengan jumlah terbatas.
t
t

## Slide 31: Quantiser Uniform
Jumlah level ganjil
Jumlah level genap

## Slide 32: Pengkodean Data (Coding)
Untuk penyimpanan data digital digunakan sejumlah bit (b)
Data hasil kuantisasi terdiri dari sejumlah level (L)
Tiap-tiap level dikodekan dengan barisan bit (angka)
Berlaku hubungan
L = Jumlah Level
b = Jumlah Bit

## Slide 33: Resolusi
Ketelitian besaran sinyal
Ditentukan oleh Dynamic Range dan Level kuantisasi
Dynamic Range adalah perbedaan antara nilai maksimum sinyal dan nilai minimum sinyal

## Slide 34: Contoh Hasil Kuantisasi
Berapa jumlah level?

## Slide 35: Error Kuantisasi

## Slide 36: Error Kuantisasi
Error kuantisasi adalah selisih antara sinyal diskrit sebelum dan sesudah kuantisasi atau
Besarnya dibatasi oleh resolusi

## Slide 38: Contoh Soal 1
Sebuah sinyal analog waktu diskrit akan dikuantisasi. Tentukan jumlah bit yang diperlukan tiap sample agar resolusi (Δ) = 0.02!

## Slide 39: Solusi Contoh Soal 1
Δ = 0.02

## Slide 40: Contoh Soal 2
Sebuah sinyal waktu diskrit
akan dikuantisasi. Bila digunakan kuantisasi dengan 16 bit, maka hitunglah resolusi (D) dan error kuantisasi maksimum!

## Slide 41: Solusi Contoh Soal 2
kuantisasi 16 bit → b = 16

## Slide 42: Tugas 1
Sinyal akan dikuantisasi. Berapa banyak bit per sample yang diperlukan apabila
  Δ = 0.1
  Δ = 0.02
Sebuah sinyal seismic memiliki rentang dinamis 1 V dan disampel dengan sebuah ADC 8 bit yang memiliki Fs = 20 Hz.
  Tentukan bit rate dan resolusi (Δ)
  Tentukan frekuensi maksimum yang bisa direpresentasikan pada sinyal digitalnya

## Slide 43: Tugas 1 (lanj.)
Diketahui , sinyal tersebut akan diubah menjadi sinyal digital dengan ADC 3 bit.
  Tentukan Fs minimum
  Gambarkan sinyal keluaran sampling jika Fs = 16Hz
  Gambarkan sinyal keluaran kuantisasi jika dikuantisasi sebanyak 7 level
  Hitung MSE dalam 0.5 detik